Јавна набавка геодетских радова на извођењу гасних прикључака и продужења дистрибутивне мреже на територији општина Рума и Ириг

## ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## УВОД

ЈП ''Гас-Рума'' у 2020.г. у плану активности Сектора техничких послова предвиђа изградњу око 5км дистрибутивне гасне мреже ниског притиска, 1км дистрибутивне гасне мреже средњег притиска,  8 индивидуалних прикључака на гасовод средњег притиска и ниског притиска и 210 типских гасних прикључака те 5 групних гасних прикључака на гасовод ниског притиска све укупне дужине око 9000м на свом дистрибутивном подручју. Дистрибутиво подручје обухвата гасифицирано подручје општине Рума- град Руму и насељена места општине Рума (Вогањ, Павловци, Стејановци, Жарковац, Мали Радинци, Доњи Петровци, Добринци, Краљевци, Буђановци, Хртковци, Никинци, Платичево, Кленак, Витојевци и Грабовци) и гасифицирано подручје општине Ириг- град Ириг и северни део општине Ириг- насеље Хопово и мрежу на Фрушкој Гори на Иришком Венцу и код ''Норцев''-а, крак разводног гасовода до МРС ''Ривица'' као и активне радне зоне Ириг и ''Румска петља''. Гасна мрежа ЈП ''Гас-Рума'' представљена је дистрибутивном полиетиленском мрежом ниског притиска (у насељеним местима и мрежа од Хопова до потрошача на Фрушкој Гори.) и челичном мрежом средњег притиска (у Руми и између насељених места од ГМРС до МРС за поједина насеља.)

##### Геодетски радови

Геодетско обележавање трасе дистрибутивне гасне мреже

По добијеном налогу са свом неопходном документацијом (УТУ и главни пројекат) извођач у присуству грађевинског надзора ЈП ''ГАС-РУМА'' и извођача грађевинских радова као и власника постојеће инфраструктуре изводи наложене радове на обележавању инсталације. О извршеном обележавању саставља се протокол.

Снимање изведеног стања дистрибутивне гасне мреже

По добијеном налогу са свом неопходном документацијом (Радни налог за извођење грађевинских радова на ГП, списак продужетака ДГМ) извођач изводи наложене радове на снимању инсталације у року од 24 часа. Након извшеног снимања извођач извештава радника ЈП ''Гас-Рума'' одговорног за те послове или грађевинског надзора ЈП ''Гас-Рума'' о завршеном снимању.

У случају хитних интервенција (оштећење гасовода) извођач геодетских радова може бити дужан да изађе на место извођења радова одмах, а све у зависности од потреба осталих радова.

Провођење промена на плану катастра водова

Снимљени подаци се у РГЗ ''картирају'' тј. уносе се промене на плану катастра водова.

Сви подаци предати РГЗ-у достављају се и  ЈП ''Гас-Рума'' у електронском облику у формату Office документа (Microsoft Excel Worksheet за табеле координaта) и у формату погодном за увоз у CAD програм (DWG формат са наведеним позицијама и ознакама уграђених фитинга) и на папирном медијуму у облику елабората ''Гасни прикључак -Елаборат изведеног стања'' односно ''Елаборат изведеног стања гасовода'' .

Сваки елаборат који се доставља ЈП ''Гас-Рума'' мора да садржи:

- Општу документацију (Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте, Лиценцу за рад геодетске организације, Уверење о исправности мерила)

- Нумерички део (координате, списак координата, записник о методи снимања)

- Графички део (скице)

По предаји захтева РГЗ-у за картирање снимљених водова и прикључака и потребне документације од стране извођача геодетских радова, РГЗ испоставља спецификацију трошкова инвеститору ЈП ''Гас-Рума'' и доставља Потврду о извршеном картирању инсталација након уплате износа по спецификацији.

По добијеној Потврди о извршеном картирању инсталација од стране РГЗ према ЈП ''Гас-Рума'' и предаји горе наведених елабората на папирном и електронском медијуму од извођач према ЈП ''Гас-Рума'' извођач има основу да обрачуна и наплати своје услуге те испоставља рачун за извршене услуге раздвојен по објектима и врстама због места трошка.

Израда ситуационог плана парцеле парцеле

За потребе прибављања грађевинске дозволе за извођења продужења ДГМ и гасних прикључака потребно је израдити ситуациони план катастарских парцела по приложеном списку парцела. Трошкове преузимања података од РГЗ надлежне службе за катастар непокретности сноси наручилац посла.

Израда катастарско-топографског плана у појасу линијске инфраструктуре гасовода

За потребе прибављања грађевинске дозволе за извођења продужења ДГМ и гасних прикључака потребно је израдити катастарско-топографски план у појасу линијске инфраструктуре гасовода ширине 20m по карактеристичним тачкама (хоризонтални, вертикални ломови, укрштања за саобраћаницама, каналима и сл.) и профилима на 50m. Трошкове преузимања података од РГЗ надлежне службе за катастар непокретности сноси наручилац посла.

# Text boxes

Дистрибутивно подручје ЈП ''Гас-Рума''